| OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Załącznik nr 2 do zapytania |
| --- | --- |
| Zadanie 19. Doposażenie kuchni w MPP w Szczawnicy |  |
| Lp. | Nazwa | JEDNOSTKA MIARY | ILOŚĆ | Specyfikacja techniczna |  |
| 1 | Kuchenka gazowa 6 palnikowa z piekarnikiem | szt. | 1 | Kuchenka gazowa 6 palnikowa z piekarnikiem elektrycznym. Płyty górne urządzeń oraz elementy mające kontakt z żywnością wykonane są ze stali kwasoodpornej. Wszystkie urządzenia gazowe przystosowane do zasilania gazem propan-butan. Specyfikacja techniczna kuchenki: - Wymiary: 1200 x 700 x 900 mm (+/-50mm) - Przyłącze do butli gazowej propan butan - Zasilanie elektryczne: ~ 230 V, 50 Hz - Moc palników: 3 x 4,5 kW + 3 x 7,5 kW = 36 kW - Palniki pilotowe - Zabezpieczenie przeciwwypływowe - Płomień oszczędnościowy 25 % zużycia gazu - Palnik 7,5 kW dwukoronowy - Ruszty do gotowania żeliwne, pokryte emalia ceramiczna Specyfikacja techniczna piekarnik elektryczny: -Wymiary komory piekarnika 695x550x310 mm (+/- 100mm) - Moc: 6,5 kW - Zakres temperatur: płynna regulacja od 50 C do 250 C - Drzwi piekarnika z szybami - Oświetlenie piekarnika - Gwarancja: 24 miesiące |  |
| 2 | Zmywarka do naczyń z wyparzarką | szt. | 1 | Zmywarka z wyparzarką gastronomiczna: Wymiary zmywarki: 580x610x840 mm (+/- 50) Wymiary kosza: 500x500x120 mm Zmywarka posiada funkcje wyparzania Temperatura wyparzania: 90 °C (+/- 5°C) Zasilanie: 400V Moc: 4,9 kW (+/- 1 kW) Spełniająca normy HACCP Wszystkie elementy ze stali nierdzewnej Wysokość naczynia: 320 mm 2 cykle mycia: 120/180 s. + Dodatkowy cykl mycia do pracy ciągłej Gwarancja: 24 miesiące W zestawie z: Płyn nabłyszczający do zmywarek gastronomicznych Preparat do mycia naczyń w zmywarkach Dozownik płynu myjącego zamontowany w zmywarce Podstawa pod zmywarkę - Wyposażona w kosz na talerze, szkło, sztućce, wąż zasilający, - Wąż odpływowy - Instrukcja obsługi w języku polskim |  |
| 3 | Szafa chłodnicza | szt. | 1 | Szafa mroźnicza : - Pojemność: 513/472 L, (+/- 50 l) - Wymiary wewnętrzne: 607x560x1510 mm Układ chłodzenia: statyczny Metoda oszraniania: oszranianie ręczne Zakres temperatury: -14°C do -28°C Materiał obudowy / kolor: stal Materiał drzwi: stal Materiał wnętrza: tworzywo sztuczne w kolorze białym Rodzaj sterowania: sterowanie elektroniczne Wskaźnik temperatury: zewnętrzny cyfrowy Awaria: sygnał ostrzegawczy: optyczny i dźwiękowy Ilość koszy: 14 Półki w komorze zamrażania: 7 Materiał półek: płyty parownika Wysokość szuflady w mm: 6 x 187, 1 x 237 Wysokość nóżek: 150-180 mm Uchwyt: ergonomiczny uchwyt drążkowy Zamek: w wyposażeniu Drzwi samoczynnie zamykane, drzwi pozostają otwarte przy kącie 90°, poniżej 60° drzwi zamykają się samoczynnie i szczelnie dzięki uszczelce magnetycznej. Klasa klimatyczna: SN-ST Poziom szumu: 45 dB(A) Czynnik chłodniczy: R 600a Moc znamionowa: 1.0 A / 150 W Częstotliwość / napięcie: 50 Hz / 220 240V~ Gwarancja: 24 miesiące |  |
| 4 | Naleśnikarka | szt. | 1 | Naleśnikarka podwójna. Urządzenie wyposażone w: - 2 płyty grzewcze o śr. 400 mm - szufladę do przechowywania przyborów - szpatułę drewnianą - nóż do obracania - zabezpieczenie przed przegrzaniem - regulacja temperatury od 50°C do 300°C Płyta grzewcza wykonana z emaliowanego żeliwa - gładka powierzchnia grzewcza. Wymiary: 870x490x230(h)mm (+/- 50 mm) Moc: 6,0kW Waga: około 40kg Zasilana elektrycznie: 230 V Gwarancja: 24 miesiące |  |
| 5 | Szatkownica elektryczna | zestaw | 1 | Wielofunkcyjny robot gastronomiczny przeznaczony do pracy w zakładach stołówkach. Robot: - Wymiary 260x360x450 mm (+/- 50 mm) -Zasilanie [V]: 230 -Moc [kW]: 0,8 - Obroty wyjściowe [obr/min]: 50-260 - Wydajność: 100 - 300 posiłków lub 220 kg/1 godz. - Waga: 16,8 kg (+/- 2 kg) -Regulacja obrotów: płynna -Rodzaj wyjścia napędu: poziome Gwarancja: 24 miesiące W zestawie z robotem: - Przystawka do mielenia mięsa - przeznaczona do mielenia wszystkich gatunków mięsa surowego i gotowanego, a także sera, maku, gotowanych ziemniaków. Przystawka do mielenia wyposażona w: pierścień tnący – szarpak, nóż dwustronny, sitko z otworami 4,5 mm. - Przystawka - rozdrabniarka do jarzyn przeznaczona do rozdrabniania wszelkiego rodzaju warzyw, owoców i innych artykułów spożywczych tj. żółtego sera, czekolady, ziemniaków, łuskanych orzechów oraz do ścierania suszonych bułek. Do przyssawki w zestawie: Tarcza kostka 10x10mm, tarcza do plastrów - grubość od 1-6 mm, Tarcza wiórki 3mm, tarcza do wiórek 1,5 mm, tarcza do miazgi. (+/-0,5 mm) Dopuszcza się zaoferowanie dwóch osobnych urządzeń (szatkownicy oraz mielarki do mięsa) gastronomicznych z równoważnymi parametrami. W przypadku zastosowania zamiennego urządzenia dodatkowo z kompletem 5 tarcz wymagane tarcze: - plastry 2,4 ; wiórki 3,5,7, tarcza do tarcia ziemniaków oraz tarcza do kostki 10x10. |  |
| 6 | Mikser | szt. | 1 | Miesiarka planetarna - mikser uniwersalny: przeznaczony do wyrabiania produktów tj: purre ziemniaczane, biszkopty, bite kremy, majonezy, ciasto chlebowe, ciasto na pizzę ciężkie i średnie, piankę z białek oraz makarony. -Wymiary zewnętrzne 600x450x800 mm -Pojemność dzieży: 20l -Moc: 1,1 kW (+/- 0,4 kW) -Zasilanie: 230 V - Gwarancja: 24 miesiące W zestawie: - dzieża ze stali nierdzewnej, - końcówka do ubijania piany i majonezów: rózga, -końcówka do mieszania ciast lekkich: mieszadło -końcówka do ubijania ciast ciężkich: spirala/hak do ciasta - przekładnia 3 biegunowa |  |
| 7 | Obieraczka elektryczna | szt. | 1 | Elektryczna obieraczka do ziemniaków. Urządzenie wykonane ze stali nierdzewnej. Urządzenie wyposażone w powłokę ścierną talerza, taśmy ścierne boczne oraz separator obierzyn Jednorazowy wkład minimum 15 Kg Wydajność: 300 kg/h Urządzenie łatwe do czyszczenia. Waga netto: 60 kg Wymiary: 460 x 460 x 750 mm (+/- 50mm) Zasilanie: 230 V Moc: 750 W Gwarancja: 24 miesiące |  |
| 8 | Stół przyścienny | zestaw | 1 | Konstrukcja mebli spawana, konstrukcja zapewnia sztywność i wytrzymałość oraz równomiernie rozłożenie obciążenia. Basen gastronomiczny: Szerokość: 800 mm, Głębokość: 600 mm, Wysokość: 850 mm, wysokość komory: 400 mm. Basen gastronomiczny spawany, otwór pod baterię na środku komory o 33 mm (zaślepiony). Gwarancja: 24 miesiące |  |
| 9 | Zestaw garnków gastronomicznych | zestaw | 1 | W skład zestawu garnków: - Garnek 50 l. Garnek wykonany ze stali nierdzewnej satynowanej. Wyposażony w masywne, nitowane uchwyty - nie nagrzewające się. Wielowarstwowe dno (stal-aluminium-stal) o grubości co najmniej 4 mm. W zestawie z garnkiem pokrywka. - Garnek 40 l - Garnek służący do gotowania pierogów, ryżu, makaronu. Garnek wykonany z aluminium. W zestawie z garnkiem wkład do gotowania (sitko), pokrywka. Minimalna grubość ścianki 2,5 mm, z polerowanym brzegiem, lekka, solidna konstrukcja. Odpowiednie do wszystkich rodzajów kuchenek, z wyjątkiem indukcyjnych. Perforowany wkład. |  |
| 10 | Wózek kelnerski | szt. | 1 | Wózek kelnerski - Konstrukcja spawana Wyposażony w: - 3 półki z przetłoczeniem, - skrętne 4 kółka - obudowa kółka – stal nierdzewna -hamulec -rączkę umożliwiającą pchanie wózka Wymiary: 800 x 500 x 950 mm ( w wymiarze uwzględniono zewnętrzny rozmiar wózka ) (+/- 60 mm) Gwarancja: 24 miesiące |  |