PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

DLA PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA SZCZAWNICA „SZCZAWNICA 2”

Opracowanie:

mgr inż. arch. Katarzyna Salabura

mgr inż. arch. Maria Modzelewska

# NOWY SĄCZ – 2021 r.

# SPIS TREŚCI

# Podstawa prawna i cel opracowania.

- Główne cele projektowanego dokumentu oraz jego powiązania z innymi dokumentami.

# Metoda opracowania.

# Propozycje metody i częstotliwości monitoringu skutków realizacji ustaleń planu.

- Informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko.

- Charakterystyka stanu środowiska przyrodniczego na obszarach objętych planem oraz przewidywanym oddziaływaniem.

- Obszary podlegające ochronie na terenie opracowania i cele ich ochrony uwzględnione w projekcie planu.

- Stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem.

- Istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji projektowanego dokumentu.

- Cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym oraz sposoby w jakich te cele zostały uwzględnione w projekcie planu.

- Przewidywane znaczące oddziaływanie na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000.

- Przewidywane znaczące oddziaływanie na poszczególne komponenty środowiska.

- Rozwiązania mające na celu zapobieganie i ograniczanie negatywnych oddziaływań na środowisko, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszarów Natura 2000.

- Rozwiązanie alternatywne do rozwiązań zawartych w projektach planów lub wyjaśnienie braku rozwiązań alternatywnych.

- Streszczenie.

# I. PODSTAWA PRAWNA I CEL OPRACOWANIA.

Niniejsze opracowanie sporządzono w oparciu o art. 17 pkt 4 „Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym” z dnia 27 marca 2003 r. tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 741) oraz art. 46 „Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko” z dnia 3 października 2008 roku (Dz. U. z 2021 r., poz. 247).

Prognozę oddziaływania na środowisko opracowano zgodnie z art. 51 „Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko” z dnia 3 października 2008 roku, (Dz. U. z 2021 r., poz. 247).

Celem prognozy jest przedstawienie i ocenienie skutków wpływu realizacji ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000, elementy środowiska przyrodniczego i kulturowego, a w szczególności na ludzi, powietrze, powierzchnię ziemi łącznie z glebą, kopaliny, wody powierzchniowe i podziemne, klimat, świat zwierzęcy i roślinny – we wzajemnym powiązaniu, ekosystemy oraz krajobraz, a także dobra materialne i dobra kultury. Prognoza powinna jednocześnie przedstawiać możliwości rozwiązań eliminujących lub ograniczających szkodliwe oddziaływanie na środowisko wynikające z realizacji ustaleń projektowanego planu zagospodarowania przestrzennego.

Przedmiotem opracowania jest prognoza oddziaływania na środowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Szczawnica „Szczawnica 2”. Opracowany MPZP  został sporządzony na podstawie Uchwały Nr XXXII/236/2021 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 12 kwietnia 2021 roku.

II. GŁÓWNE CELE PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU I JEGO POWIĄZANIA Z INNYMI DOKUMENTAMI.

Obszar objęty opracowaniem obejmuje działki o nr: 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 787 oraz część działki nr 557,  zlokalizowane w strefie ochrony uzdrowiskowej „B”.

Tereny objęte opracowaniem, zlokalizowane są w obszarach posiadających plan miejscowy. Z uwagi jednak na konstrukcję ww. planu oraz wymagany obecnie zakres ustaleń planów miejscowych, a także zmiany w przepisach odrębnych, jego zmiana nie  jest możliwa. W związku z powyższym podjęto uchwałę o opracowaniu dla omawianych terenów nowego planu miejscowego, który uchyli na obszarze nim objętym, ustalenia obowiązującego mpzp z 26 lipca 2004 roku (mpzp Miasta Szczawnica w obrębie obszaru i terenu górniczego "SZCZAWNICA I", z poszerzeniem o przyległe tereny zainwestowane).

Tereny objęte opracowaniem planu, w obowiązującym planie  znajdują się w terenach  o przeznaczeniu:

- rolnym, postulowanym do zalesień, zadrzewień i zakrzewień (R/Lz)  (głównie ze względów erozyjnych) - działki nr 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 787,

- dla zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej („B”MN2) z dopuszczeniem nowej zabudowy mieszkalno-pensjonatowej wyłącznie na działkach o powierzchni 1500 m2 - południowa część działek nr 781 i nr 780.

Wyrys z obowiązujących mpzp z oznaczonym czerwonym konturem obszarem

objętym opracowaniem planu,

Przeznaczenie części z terenów objętych opracowaniem nowego planu dla zabudowy, jest niesprzeczne z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczawnica, przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej w Szczawnicy Nr 60/IX/99 z dnia 21.06.1999 r., i zmienionego Uchwałą Rady Miejskiej w Szczawnicy Nr XLV/272/2006 z dnia 19.10.2006 r., Uchwałą Rady Miasta Szczawnica Nr XV/77/07 z dnia 29.10.2007 r. oraz Uchwałą Rady Miasta Szczawnica Nr LII/328/2014 z dnia 28 lipca 2014 r.

W studium przyjęto, iż nadrzędnym celem ww. dokumentu i przyjętej w nim struktury przestrzennej jest zapewnienie harmonijnego wzrostu poziomu życia mieszkańców z równoczesnym spełnieniem oczekiwań przybywających do Szczawnicy gości oraz poszanowaniem istniejących na jej obszarze zasobów przyrodniczo - kulturowych.

Analizowane tereny, w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczawnica, znajdują się:

- W części obejmującej  działki o nr: 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 787 w terenach osadniczych do umiarkowanego rozwoju różnych form mieszkalnictwa, usług i rzemiosła nieuciążliwego z zielenią towarzyszącą, z koniecznością eliminacji istniejących obiektów o charakterze uciążliwym.

Na terenach osadniczych do umiarkowanego rozwoju obowiązuje zasada realizacji zabudowy mieszkalnej z dopuszczeniem usług nieuciążliwych realizowanej na większych działkach o niskich gabarytach, niedużych i rozczłonkowanych bryłach obiektów nawiązujących do architektury tego regionu oraz luźno wkomponowanych w otaczający krajobraz, z obowiązkiem realizacji zieleni towarzyszącej na poszczególnych działkach budowlanych oraz eliminacja istniejących obiektów o charakterze uciążliwym.

Dla terenów tych obowiązują ogólne zasady kształtowania zabudowy w strefie chronionego krajobrazu, a zarazem w otulinie Popradzkiego Paku Krajobrazowego.

- nawiązanie lokalizacji do tradycji miejsca poprzez zachowanie linii zabudowy, 
sposobu usytuowania obiektu (kalenicowo lub szczytowo) oraz tradycji lokalnej w sposobie  podziału nowych działek;

- rozwiązanie rzutu poziomego obiektu na planie prostokąta o stosunku boków 1 – 1,5;

- usytuowanie okapu budynku na wysokości nie przekraczającej 4.0 – 4.20 m od poziomu  terenu, a w przypadku sytuowania budynku na stoku o dużym nachyleniu kondygnacja piwniczna może być wyniesiona od strony odstokowej tylko do wysokości wynikającej ze spadku terenu;

- zalecane jest głębokie podpiwniczenie, a tam gdzie jest to niemożliwe np. z uwagi na wysoki poziom wód gruntowych lub z innych przyczyn, należy zrezygnować z podpiwniczenia względnie podnieść niweletę istniejącego terenu w nawiązaniu do otoczenia;

- skala projektowanego budynku powinna odpowiadać skali człowieka i nie przytłaczać go swoją wielkością, wysokość budynku nad poziom projektowanego terenu około 8.0 m, tj. jedna kondygnacja nadziemna i poddasze użytkowe;

- nachylenie połaci dachowych 35 – 45 stopni, o formach dachów dostosowanych do charakterystycznych cech danej części Szczawnicy (rejon pieniński, a rejon Rusi Szlachtowskiej) z wykluczeniem dachów asymetrycznych z rozwiniętą w pionie lub przesuniętą w poziomie kalenicą, jako zupełnie obcych miejscowej tradycji oraz zakazem otwierania dachów na całej ich długości, jak też zakazem stosowania eternitu i blachy falistej do krycia dachów;

- zaleca się stosowanie materiałów takich jak kamień łamany, tynk lub szalowanie ścian, krycie dachówką lub blachą dachówkową w ciemnym kolorze oraz stosowanie tradycyjnego dla tego regionu ozdobnego deskowania szczytów, ganków, werand i innych elementów ciesielskich, stolarskich, kowalskich  i kamieniarskich.

- W części obejmującej północne fragmenty działek nr: 775, 776, 777, 787, w terenach upraw rolnych i użytków zielonych.

- W części obejmującej południowe fragmenty działek nr 781 i 780, w terenach osadniczych do intensywnego rozwoju różnych form mieszkalnictwa, usług i rzemiosła uciążliwego.

Wyrys ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

miasta Szczawnica z oznaczoną czarnym konturem granicą terenów objętych opracowaniem planu

Innym dokumentem wiążącym ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego są:

- Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego, przyjęty 26 marca 2018 roku Uchwałą Nr XLVII/732/18 Sejmiku Województwa Małopolskiego.

Według Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego, Szczawnica znajduje się w całości w wydzielonym wieloprzestrzennym obszarze funkcjonalnym – Park Górski (P2). Plan województwa ustala, iż ww. terytorium obejmujące 1/4 pow. województwa charakteryzuje się szczególnymi warunkami dla rozwoju turystyki. Ponadto plan zagospodarowania przestrzennego województwa określa tereny chronione z mocy ustawy o ochronie przyrody, które na obszarze miasta obejmują: PPN wraz otuliną, Obszary Natura 2000,  PPK wraz z otuliną, Południowomałopolski Obszar Chronionego Krajobrazu i rezerwaty przyrody.

Zgodnie z Planem Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego (2018), obszary objęte opracowaniem planu znajdują się w sąsiedztwie wyznaczonego obszaru węzłowego związanego z Beskidem Sądeckim.

Korytarze ekologiczne rangi ponadregionalnej oraz regionalnej przebiegają poza obszarem opracowania.

- Statut uzdrowiska Szczawnica, przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej w Szczawnicy Nr XXXIII/243/09 z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie ustanowienia Statutu Uzdrowiska Szczawnica, zmieniony Uchwałą Nr IV/13/2015 Rady Miejskiej w Szczawnicy dnia 29 stycznia 2015 roku (Dz. Urz. Woj. Małop. 2015.726 z dnia 11 lutego 2015).

W statucie ustanowione zostały granice stref ochrony uzdrowiskowej, w których zgodnie z ustawą o lecznictwie uzdrowiskowym:

- strefa B ochrony uzdrowiskowej o powierzchni 248,18 ha i wyliczonym wskaźniku terenów zieleni - nie mniej niż 50% powierzchni strefy, obejmuje obszar, na którym znajdują  budynki mieszkaniowe, usługi, zaplecze techniczno - gospodarcze, niezbędne dla funkcjonowania uzdrowiska, i w której zabrania się m.in.:

- budowy parkingów naziemnych o liczbie miejsc postojowych powyżej 50, z wyjątkiem podziemnych i nadziemnych parkingów wielopoziomowych;

- wyrębu drzew leśnych i parkowych, z wyjątkiem cięć pielęgnacyjnych i wyrębu określonego w planie urządzenia lasu;

- prowadzenia robót melioracyjnych i innych działań powodujących niekorzystną zmianę istniejących stosunków wodnych;

- prowadzenie działań mających negatywny wpływ na fizjonomię uzdrowiska i jego układ urbanistyczny lub właściwości lecznicze klimatu.

III. METODA OPRACOWANIA.

Prognozę oddziaływania na środowisko wykonano na podstawie wizji w terenie, istniejących materiałów archiwalnych oraz opracowania ekofizjograficznego sporządzonego dla potrzeb niniejszego planu.

Analizowano wpływ i ewentualne skutki realizacji poszczególnych ustaleń planu na takie elementy środowiska jak wody powierzchniowe i podziemne, powierzchnię ziemi, krajobraz, zdrowie ludzi, świat roślinny i zwierzęcy, we wzajemnym powiązaniu tych elementów środowiska.

Analiza skutków realizacji ustaleń planu na środowisko nie ograniczała się wyłącznie do obszaru obejmującego same ustalenia, ale wykraczała poza ich zasięg.

Teren objęty opracowaniem nie jest monitorowany, w związku z czym brak jest badań o stanie środowiska i identyfikacji jego zagrożeń.

W prognozie analizowano trafność doboru rozwiązań niektórych (znanych na etapie opracowania prognozy) systemów infrastruktury technicznej, w aspekcie poziomu zabezpieczenia środowiska.

W prognozie uwzględniono skutki dotychczasowego zagospodarowania terenów jak i te wynikające z ustaleń dotychczas obowiązujących planów miejscowych.

Zakres oceny dostosowano do specyfiki działalności projektowanej na terenach będących przedmiotem opracowania oraz terenach sąsiednich.

Ponadto przy sporządzaniu niniejszej prognozy wykorzystano:

- Statut Uzdrowiska Szczawnica;

- Plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Podkowce w Szczawnicy PLH120037 przyjety Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 12.12.2014 r.

- mapę Osuwisk i Terenów Zagrożonych (MOTZ) opracowana dla miasta i gminy Szczawnica w ramach projektu SOPO,

- Uchwała Nr  XX/274/20 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 kwietnia 2020 ws. Południowomałopolskiego Obszarze Chronionego Krajobrazu.

- Opracowanie ekofizjograficzne, podstawowe sporządzone dla potrzeb opracowania planu  Szczawnica 2 -  BUUMM, marzec 2021,

- Birkenmajer K., Przewodnik geologiczny po Pienińskim pasie skałkowym. Wydawnictwa Geologiczne. Warszawa 1979.;

- Kleczkowski A.S., Mapa obszarów Głównych Zbiorników Wód Podziemnych w Polsce wymagających ochrony. 1: 500 000;

- Liro A. (red.), Koncepcja krajowej sieci ekologicznej ECONET – POLSKA. Fundacja  IUCN POLAND. Warszawa 1995;

- Mapa sozologiczna w skali 1: 50 000 – GUGIK – 2000;

- Ochrona przyrody nieożywionej na obszarze woj. nowosądeckiego – PIG Kraków 1995;

- Raporty o stanie środowiska woj. nowosądeckiego i małopolskiego – WIOŚ Nowy Sącz i Kraków;

- Ochrona przyrodniczego środowiska człowieka – praca zbiorowa – PWN 1976 r.;

- Szata roślinna Polski – praca zbiorowa – PWN. 1977 r.;

- Prognozowanie skutków przyrodniczych planów zagospodarowania przestrzennego – poradnik metodyczny. Kraków 1998.

# IV. PROPOZYCJE METODY I CZĘSTOTLIWOŚCI MONITORINGU SKUTKÓW REALIZACJI USTALEŃ PLANU.

# W celu określenia skutków realizacji ustaleń planu, proponuje się dokonanie przez osobę wyznaczoną przez Burmistrza Miasta wizji terenowej w rejonach opracowywanego planu. Wskazane jest, by wizja była prowadzona raz na cztery lata, zgodnie z zapisami ustawy o planowaniu przestrzennym, dotyczącymi sporządzenia analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym (co byłoby podstawą do sporządzenia analizy skutków realizacji planu na środowisko). Wizja powinna być przeprowadzona w celu stwierdzenia stanu realizacji zapisów zawartych w zmianie planu oraz w celu określenia skutków wywołanych w środowisku w wyniku jego realizacji.

# Podmioty prowadzące działalność gospodarczą, korzystające ze środowiska, są zobowiązane do prowadzenia automonitoringu w zakresie wytwarzanej emisji i poboru wody. Metodyka i częstotliwość monitoringu jest ściśle określona w Prawie Ochrony Środowiska, Prawie Wodnym i Ustawie o odpadach oraz w przepisach wykonawczych do w/w ustaw. Dane te służą do naliczania opłat za gospodarcze korzystanie środowiska.

# Ww. dane mogą być wykorzystane w celu określenia skutków wywołanych w środowisku w wyniku powstania określonej działalności.

# V. INFORMACJE O MOŻLIWYM TRANSGRANICZNYM ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO.

Ze względu na oddalenie obszarów objętych planem od granicy państwa, ich niewielką powierzchnię oraz nieznaczne negatywne oddziaływanie na środowisko przyrodnicze dopuszczonego w planie zagospodarowania (zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zabudowa usługowa związana z obsługą turystyki), nie przewiduje się ich transgranicznego oddziaływania na środowisko.

VI. CHARAKTERYSTYKA STANU ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO NA OBSZARACH OBJĘTYCH PRZEWIDYWANYM ODDZIAŁYWANIEM.

- POŁOŻENIE TERENÓW OBJĘTYCH OPRACOWANIEM PLANU

Teren objęty opracowaniem obejmuje działki położone na stoku o wystawie południowo-zachodniej, w terenach rolnych, częściowo zakrzewionych. Od strony południowej i zachodniej obszar sąsiaduje z rozproszoną zabudową mieszkaniową jednorodzinną. Od strony północnej z niezabudowanymi terenami zielonymi. Dojazd i dojście do omawianego terenu zapewnia droga polna będąca przedłużeniem drogi publicznej – ul. Aleja Parkowa (działka nr 5574). Wyposażenie w niezbędne media może następować z istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, które znajdują się na granicy południowo-wschodniej terenu objętego opracowaniem planu.

- BUDOWA GEOLOGICZNA

Obszar opracowania znajduje się w obrębie Karpat zewnętrznych i zbudowany jest z utworów fliszowych płaszczowiny magurskiej. Serię magurską tworzą tu piaskowce i łupki warstw magurskich nierozdzielonych. Są to piaskowce z Piwnicznej i warstwy z Kowańca, wykształcone jako drobnorytmiczny flisz (piaskowce średnioławicowe, stalowoszare, łupki często margliste o barwach oliwkowych). Miąższość nierozdzielonych warstw magurskich wynosi co najmniej 400 m.  Lokalnie wkładki margli mogą być większe.

Na utworach trzeciorzędowych zalegają pokrywy zwietrzelinowe, które na charakteryzowanym terenie oraz w jego bezpośrednim sąsiedztwie mogą osiągać miąższość od 0,6 m do 7 m. Ich skład jest ściśle związany z litologią skał podścielających. Są to głównie zwietrzeliny piaszczyste i piaszczyste z rumoszem skalnym (o średnicy klastów 15-20 cm, maksymalnie do 0,5 m), związane z wychodniami gruboławicowych piaskowców. Rzadziej spotyka się zwietrzeliny pylaste i pylasto-piaszczyste z rumoszem,  (lokalnie zawapnione) oraz zwietrzeliny ilaste i ilasto-piaszczyste, rozwinięte na podłożu zbudowanym z fliszu cienkoławicowego i na wychodniach kompleksów łupkowych. Udział rumoszu zmienia sie od 5% do 40% (przeciętnie 10%-20%), a udział gliny nie przekracza 40% (zazwyczaj 20%-30%). Utwory stokowe reprezentowane są tu przez pokrywy soliflukcyjno-deluwialne, w części silnie zaglinione, niekiedy z drobnym rumoszem ostrokrawędzistym.

W rejonie obszaru objętego opracowaniem występują osuwiska. Ich obecność związana jest z systemem uskoków (dyslokacje tektoniczne) o przebiegu zbliżonym do południkowego oraz z intensywnym podcinaniem zboczy przez wody potoków.  Zgodnie z „Mapą osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi – gmina Szczawnica”, w skali 1:10 000 (System Osłony Przeciwosuwiskowej -PIG), na obszarze opracowania oraz w jego najbliższym sąsiedztwie nie występują osuwiska i tereny zagrożone ruchami masowymi.

- GLEBY

Warunki glebowe obszaru opracowania są wypadkową m.in. budowy geologicznej, warunków morfologicznych, pokrycia terenu oraz warunków klimatycznych. Występują tu gleby brunatne właściwe (utwory ze skał osadowych o spoinie węglanowym). Ich skład mechaniczny wskazuje, że są to gleby ciężkie, w których zawartość części szkieletowych zwiększa się wraz ze wzrostem kąta nachylenia zbocza. Wg mapy glebowo – rolniczej na całym charakteryzowanym obszarze występuje kompleks owsiano – górski – 13 Bow. Wartości bonitacyjne gleb są niskie – klasa V i VI.

- HYDROGRAFIA

Przedmiotowy obszar położony jest w zlewni Dunajca (zlewnia II rzędu). Zgodnie z podziałem na JCWP stanowi fragment PLRW 2000122141969 – Grajcarek.

W granicach charakteryzowanego terenu oraz w jego bezpośrednim sąsiedztwie nie występują cieki powierzchniowe.

W południowej części obszaru, w obrębie niewielkiej skarpy (wys. 0,5 m), występują naturalne sączenia. Ich wydajność jest niewielka, gdyż poniżej skarpy nie tworzy się żaden naturalny ciek, jedynie lokalnie wzrasta wilgotność podłoża. Wykazują zmiany wydajności, w zależności od warunków pogodowych i stopnia nasiąknięcia gruntu wodą. Obszar znajdujący się powyżej strefy sączenia nie posiada morfologicznych cech obszaru źródliskowego. Również zespoły roślinność tam rosnące nie wskazują na podwyższoną wilgotność podłoża. Poniżej wysięków występuje niewielkie siedlisko trwale wilgotne. Niewielki, wykopany rowek odprowadza (okresowo) wody do znajdującego się kilka metrów poniżej oczka wodnego. Ten niewielki, antropogeniczny stawek ma powierzchnię około 30 m2 i głębokość 30-40 cm. „Obudowany” jest niskim wałem ziemnym. Obecnie silnie zamulony.

Lokalnie, na terenach wypłaszczonych lub drobnych zagłębieniach, może dochodzić do krótkookresowego stagnowania wód opadowych, roztopowych, czy spływających spływem śródpokrywowym z wyższych partii stoku. Wsiąkanie utrudnia znaczny udział materiału gliniastego w glebie.

- WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

Na obszarze objętym opracowaniem nie zostały szczegółowo rozpoznane horyzonty wód podziemnych.

Na podstawie Objaśnień do szczegółowej mapy geologicznej Polski (arkusz Szczawnica – Krościenko), przyjęto, że na przedmiotowym terenie zwierciadło wód poziomu czwartorzędowego występującego w glinach oraz rumoszach deluwialnych i zwietrzelinowych może pojawiać się na głębokości 0,5-2,0 m p.p.t. Zwierciadło to ma charakter nieciągły. Miąższość warstwy wodonośnej nie przekracza kilku metrów i jest bardzo zmienna, silnie zależna od aktualnych warunków pogodowych. Warstwa jest mało zasobna, a wydajność tego poziomu niewielka i rzadko osiąga 2,0 m3/h. Stanowią ją głównie wody zaskórne, zasilane wodami opadowymi i roztopowymi infiltrującymi w pokrywy zwietrzelinowe oraz wodami wypływającymi z głębszego podłoża. W obrębie stoków, głównie w miejscach podścielonych łupkami, wody tego poziomu mogą wypływać na powierzchnię w postaci naturalnych sączeń. Wartość użytkowa charakteryzowanego poziomu wodonośnego jest ograniczona. Wody te są silnie narażone na przenikanie zanieczyszczeń z powierzchni terenu.

Wody poziomu trzeciorzędowego to głównie wody szczelinowe i w niewielkim stopniu szczelinowo – porowe, gromadzone w utworach fliszowych zbudowanych z gruboławicowych i średnioławicowych piaskowców oraz łupków. Ich zasobność uzależniona jest głównie od ilości i wielkości szczelin, stanowiących główne drogi krążenia wód.  W stosunku do innych utworów osady te charakteryzują się większą wodonośnością. Zwierciadło wód tego poziomu, w rejonie obszaru opracowania może występować na głębokości 15-25 m i wykazywać znaczne wahania.  Z uwagi na litologię skał zalegających powyżej ww. warstwy wodonośnej  wody te można uznać za skutecznie izolowane przed przenikaniem ewentualnych zanieczyszczeń z powierzchni terenu.

Miasto i gmina Szczawnica położone są w obrębie Jednolitej Części Wód Podziemnych: o nazwie: 166 (krajowy kod jednolitej części wód podziemnych: PLGW2000166). Granicę JCWPd nr 166,  wyznacza fragment zlewni Dunajca. Południowa granica JCWPd pokrywa się z zasięgiem zlewni potoków Krośnica i Grajcarek. Granica zlewni potoku Grajcarek przebiega wzdłuż granicy Polski ze Słowacją. Północną granicę JCWPd wyznacza przebieg wododziałów 3-go rzędu zlewni potoków Smolnik, Łubienka i Kamienica. Naturalnymi strefami drenażu wewnątrz JCWPd są rzeki i cieki powierzchniowe z tym, że dla głębiej położonych warstw wodonośnych jest to głównie rzeka Dunajec. Funkcję drenażu pełnią także ujęcia wód podziemnych (studnie wiercone i kopane, źródła). Kierunki krążenia wód podziemnych są często skomplikowane ze względu na wykształcenie litologiczne i tektonikę utworów fliszu karpackiego. Generalnie jednak wody wszystkich pięter/poziomów wodonośnych przepływają w kierunku naturalnych stref drenażu. Oddziaływanie ujęć zaburza ten kierunek tylko lokalnie na niewielkich obszarach. Zasoby wód podziemnych dostępne do zagospodarowania wynoszą ok 171 917 m3 /d, z czego wykorzystanych jest ok. 3,2 %. Wg Zał. Nr 1 do Rozp. Dyrektora RZGW w Krakowie z dnia 10.10.2017 r. w sprawie zmiany rozporządzenie w sprawie warunków korzystania z wód regionu wodnego Górnej Wisły, stan ilościowy, chemiczny JCWPd nr 166 jest dobry. Niezagrożone jest też osiągnięcie celów środowiskowych.

Obszar objęty opracowaniem znajduje się w obrębie złoża wód leczniczych „Szczawnica I”. Lecznicze wody mineralne są to wody warstw szczawnickich (pochodzących z eocenu dolnego) wykształconych w postaci łupków i piaskowców oraz z warstw magurskich (z eocenu środkowego) o charakterze piaskowcowym. W złożu wód leczniczych występują różne typy wód: szczawy HCO3-Cl-Na + kwas metaborowy HBO2 ; szczawy HCO3-Cl-Na + HBO2 + J + B;  szczawy  HCO3-Cl-Na -Ca + HBO2 ; woda mineralna  HCO3-Na-Ca + HBO2; woda kwasowęglowa  HCO3-Cl-Na+ HBO2. Dwutlenek węgla występujący w części tych wód jest pochodzenia metamorficznego. Powstaje w procesach dehydratacji i dekarbonizacji w ostatnim etapie działalności wulkanizmu andezytowego. Ujęcia wód szczawnickich są przeważnie płytkie (kilkumetrowe studnie z wypływem samoczynnym), z wyjątkiem trzech głębszych ujęć (25-33 m). Ujęcia charakteryzują się niewielkimi zatwierdzonymi wydajnościami eksploatacyjnymi (poniżej 1 m3/h), a większość z nich -  dużymi wahaniami mineralizacji ogólnej.

- WARUNKI KLIMATYCZNE

Warunki klimatyczne obszaru opracowania zasadniczo warunkują: wyniesienie nad poziom morza oraz morfologia terenów sąsiadujących. Według klasyfikacji Hessa (1965) charakteryzowany teren znajduje się w obrębie piętra klimatycznego umiarkowanie ciepłego. Na terenie Jaworek nie prowadzi się regularnych pomiarów meteorologicznych, stąd podane poniżej dane pochodzą z interpolacji wyników pochodzących ze stacji w Szczawnicy.

Średnia roczna temperatura powietrza wynosi ok. +6,0°C. Najchłodniejszym miesiącem jest styczeń, ze średnią temperaturą powietrza ok. – 5,5°C, zaś najcieplejszym lipiec, ze średnią temperaturą około 16,5°C. Okres wegetacyjny ze średnią temperaturą dobową powyżej +5°C jest niezbyt długi i nie przekracza 180 dni. Rozpoczyna się w połowie kwietnia i kończy w trzeciej dekadzie października. Pierwsze przymrozki pojawiają się średnio w trzeciej dekadzie września, zaś ostatnie w trzeciej dekadzie maja. Warunki insolacyjne są średnie. Najwięcej godzin ze słońcem występuje w maju oraz sierpniu.

Średnia roczna suma opadów wynosi ok. 800 mm. Maksimum opadów przypada na początek lata (czerwiec – lipiec), gdzie suma miesięczna sięga 250 mm. Wtedy bardzo często zdarzają się opady o charakterze nawalnym, po których zwiększa się wydajność i powierzchnia wszystkich wysięków, wzrasta zagrożenie powodziowe, a intensyfikacji ulegają zjawiska erozyjno – denudacyjne. Minima opadowe rejestrowane są w lutym, gdzie dodatkowo opady retencjonowane są w postaci pokrywy śnieżnej. Ponad 30% wszystkich opadów to opady śniegu.

Ilość dni z pokrywą śnieżną wynosi średnio ok. 80-85 dni w roku, co uwarunkowane jest nie tylko wysokością n.p.m., ale również ekspozycją terenu. W porównaniu z warunkami panującymi w Szczawnicy, okres ten jest nieznacznie dłuższy, a grubość pokrywy śnieżnej większa. Trwała pokrywa śnieżna utrzymuje się średnio od połowy grudnia do końca marca. Pierwsze opady mogą pojawić się już w końcu października, zaś ostatnie nawet w maju.

Stosunki anemometryczne uwarunkowane są ogólną cyrkulacją powietrza, którą modyfikuje orografia terenu, a w szczególności kierunki przebiegu głównych pasm i dolin górskich. Położenie obszaru opracowania w dolinie pomiędzy Pasmem Radziejowej a grzbietem Małym Pienin sprawia, że najczęściej występujące wiatry mają kierunek zachodni (prawie 40%), w drugiej kolejności - wiatry z kierunku wschodniego. Morfologia terenów sąsiadujących sprawia, że charakteryzowany obszar znajdować się będzie poza zasięgiem inwersji termicznych, co złagodzi amplitudę parametrów termiczno – wilgotnościowych i wzmocni ogólne walory bioklimatyczne. W sezonie jesienno –zimowym często występuje wiatr halny wiejący z kierunku południowego, osiągający znaczne prędkości (powyżej 25 m/s), porywisty, powodujący szkody gospodarcze, obniżający zdecydowanie warunki agrometeorologiczne (gwałtowne topnienie lub wywiewanie śniegu skutkujące przemarzaniem gruntu i roślin) oraz warunki bioklimatyczne (wynikające z gwałtownie obniżającego się ciśnienia atmosferycznego).

- PRZYRODA OŻYWIONA

Wg regionalizacji przyrodniczoleśnej obszar leży w VIII Karpackiej Krainie Przyrodniczo - Leśnej, dzielnicy Beskid Sądecki (Zielony R., Kliczkowska A., 2012). Zgodnie z podziałem geobotanicznym ((J. M. Matuszkiewicz, 2008 r.) obszar położony jest w Prowincji Karpackiej, Krainie Karpat Zachodnich, Podkrainie Zachodniobeskidzkiej, Okręgu Beskidzkim Gorczańsko – Sądeckim, Podokręgu Pasma Radziejowej.

Warunki glebowe, morfologiczne oraz wyniesienie nad poziom morza wskazują, że potencjalnym siedliskiem powinno tu być siedlisko lasów bukowo – jodłowych. Na skutek przeprowadzonych wylesień oraz długotrwałego użytkowania rolniczego zostało ono w znacznym zakresie przekształcone.

Zgodnie z aktualną ewidencją gruntu, na charakteryzowanym obszarze występują pastwiska, grunty orne oraz tereny Lzr (grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych) – jedynie w obrębie skarp porolnych.

Przedstawiona poniżej charakterystyka świata biotycznego jest wynikiem obserwacji terenowych przeprowadzonych w marcu 2021 r., czyli jeszcze przed rozpoczęciem okresu wegetacyjnego. Stąd, w składach gatunkowych prezentowanych siedlisk wymienione zostały gatunki, których występowanie stwierdzono oraz gatunki, które mogą występować  potencjalnie

FLORA

SIEDLISKA PRZEKSZTAŁCONE NA SKUTEK ZANIECHANIA UPRAW ROLNYCH

Występują głównie w północnej, najwyższej części obszaru zajmując fragmenty dawnych terenów uprawnych. Są to zróżnicowane fitosocjologiczne zbiorowiska darniowe, typowe dla gleb ubogich w substancje mineralne, niezabagnionych, zbliżone do Festuco pratensis-Plantaginetu. Charakterystycznymi gatunkami tego siedliska są m.in.: szczaw zwyczajny (Rumex acetosa), kostrzewa łąkowa (Festuca pratensis), przywrotnik pasterski (Alchemilla monticola), przywrotnik (Alchemilla sp.), wiechlina łąkowa (Poa pratensis ssp. subcaerulea), rumianek bezpromieniowy (Chamomilla suaveolens), życica trwała (Lolium perenne), sit chudy (Juncus tenuis), kostrzewa łąkowa (Festuca pratensis), babka lancetowata (Plantago lanceolata), wyczyniec łąkowy (Alopecurus pratensis), rogownica pospolita (Cerastium holosteoides), babka zwyczajna (Plantago major ssp. Major). W terenach dłużej odłogowanych pojawiają się różne gatunki bylin, głównie: dziurawiec zwyczajny (Hypericum perforatum L.), chaber łąkowy (Centaurea jacea L.), podagrycznik pospolity (Aegopodium podagraria L.), rzepik pospolity (Agrimonia eupatoria), wrotycz pospolita (Tanacetum vulgare).

SIEDLISKA ŁĄKOWE

EKSTENSYWNIE UŻYTKOWANE ŚWIEŻE ŁĄKI KOŚNE,

zbliżone do  Arrhenatheretum elatioris. Występują w postaci płatów, głównie w niższych położeniach stokowych. Dominującymi gatunki roślin naczyniowych są tu: wyczyniec łąkowy (Alopecurus pratensis), kupkówka pospolita (Dactylis glomerata), jaskier ostry (Ranunculus acris), a gatunkami uzupełniającymi mogą być m.in.: szczaw zwyczajny (Rumex acetosa), bodziszek łąkowy (Geranium pratens), mniszek lekarski (Taraxacum officinale), gwiazdnica trawiasta  (Stellaria graminea),  przetacznik ożankowy (Veronica chamaedrys), koniczyna łąkowa (Trifolium pratense), konietlica łąkowa (Trisetum flavescens), wiechlina łąkowa (Poa pratensis), mietlica pospolita (Agrostis capillaris), złocień pospolity (Leucanthemum vulgare), barszcz zwyczajny (Heracleum sphondylium), rogownica zwyczajna (Cerastium vulgatum), przywrotnik (Alchemilla sp.), stokłosa miękka (Bromus mollis), babka lancetowata (Plantago lanceolata), brodawnik letni (Leontodon hispidus), przytulia pospolita (Galium mollugo), kosmatka polna (Luzula campestris), krwawnik pospolity (Achillea millefolium), rajgras wyniosły (Arrhenatherum elatius),  szczaw kędzierzawy (Rumex crispus).

ŁĄKA HYDROFILNA.

Występuje na niewielkim obszarze (ok. 0,30 m2) w południowej części obszaru, poniżej skarpy z wysiękami. Reprezentatywnymi gatunkami tego typu siedliska są m.in.: knieć błotna (Caltha palustris), mięta długolistna (Mentha longifolia), sitowie leśne (Scirpus silvaticus), sit rozpierzchły (Juncus effusus), wiązówka błotna (Filipendula ulmaria).

SIEDLISKA WODNE

W antropogenicznym, niewielkim oczku wodnym występują zespoły roślinne charakterystyczne dla płytkich zbiorników wód (stojących lub bardzo słabo płynących). Spotkać tu można m.in.: rzęsę drobną (Lemna minor), spirodelę wielokorzeniową (Spirodela polyrhiza), wolfię bezkorzeniową (Wolffia arrhiza). Przy brzegach kępowo rośnie m.in.: turzyca błotna (Carex acutiformis), turzyca pospolita (Carex nigra), moczarka kanadyjska (Elodea canadensis), sit rozpierzchły (Juncus effusus

SIEDLISKA ZAKRZEWIONE I ZADRZEWIONE

SIEDLISKA ZADRZEWIONE I ZAKRZACZONE SKARP W TERENACH POROLNYCH.

Wytworzyły się w obrębie nieużytkowanych stromych skarp. Ich skład gatunkowy jest zróżnicowany. Dominuje roślinność krzewiasta, a wśród niej m.in.: śliwa tarnina (Prunus spinosa) – gatunek zmienny tworzący mieszańce z innymi śliwami; dzika róża (Rosa canina L.);  głóg (Crataegus); leszczyna pospolita (Corylus avellana L.), a punktowo - jarzębina (Sorbus aucuparia)  i bez koralowy (Sambucus racemosa). Pojedynczo pojawiają się gatunki drzewiaste, w tym m.in. modrzew europejski (Larix decidua Mill.); buk zwyczajny (Fagus sylvatica L.); jesion wyniosły (Fraxinus excelsior L.): czereśnia ptasia (Cerasus avium); dąb (Quercus L.);         świerk pospolity (Picea abies); sosna zwyczajna (Pinus sylvestris L.); jodła (Abies Mill.). Większość z nich to kilkuletnie siewki. Jedynie pojedyncze okazy osiągają wiek ok. 10-15 lat. Pośród fragmentów zadrzewionych i zakrzewionych występują płaty roślinności zielnej, o zróżnicowanej strukturze gatunkowej, zależnej od lokalnych warunków siedliskowych.

Roślinność ta opanowała nieużytkowane skarpy na drodze sukcesji, a jej skład gatunkowy powiela strukturę zbiorowisk roślinnych otoczenia, dając preferencję dla gatunków pionierskich i bardziej ekspansywnych.

SIEDLISKA ZAKRZEWIONE I ZADRZEWIONE Z NASADZEŃ.

Stanowi je pas nasadzeń zrealizowany wzdłuż drogi, w obrębie skarpy, przy północnej granicy obszaru opracowania. Dominującymi gatunkami są tu modrzew europejski  (Larix decidua Mill.) w części znajdującej się poniżej bramy wjazdowej oraz buk zwyczajny (Fagus sylvatica L.) - w części znajdującej się powyżej bramy wjazdowej. Są to nasadzenia dość gęste, które z tego właśnie powodu obecnie mają ograniczone warunki rozwoju. Ich wiek szacuje się na ok. 15 lat. Punktowo, pojedynczo pojawia się tu również świerk pospolity (Picea abies) oraz jodła (Abies Mill.), znacznie młodsze od pozostałych drzew, co może wskazywać na to, że są samosiejkami. Część modrzewi jest w złej kondycji sanitarnej o czym świadczy m.in. zniekształcony pokrój korony z suchymi konarami. Pojedyncze okazy posiadają częściowo odsłonięte systemy korzeniowe.

Na fragmentach terenów rolnych, głównie w północno – zachodniej części obszaru, zrealizowano płaty luźnych nasadzeń różnymi gatunkami drzew, w tym: sosną zwyczajną (Pinus sylvestris L.); jesionem wyniosłym (Fraxinus excelsior L.), modrzewiem europejskim (Larix decidua Mill.); świerkiem pospolitym (Picea abies); bukiem zwyczajnym (Fagus sylvatica L.); brzozą (Betula  L.); jodłą (Abies Mill.) dębem (Quercus L.).

Punktowo występują pojedyncze nasadzenia krzewami ozdobnymi, m.in. mahonią (Mahonia aquifolium), mirtem zwyczajnym (Myrtus communis L.).

Pozostałością dawnego siedliska jest stary, przerzedzony sad jabłoniowy, który obecnie zajmuje powierzchnię ok. 2-3 arów.

FAUNA

Obszar opracowania znajduje się poza wyznaczonymi korytarzami ekologicznymi rangi ponadregionalnej i lokalnej. Ponieważ przedmiotowy teren jest ogrodzony z trzech stron (w tym od strony terenów leśnych i terenów zadrzewieniowo - rolnych), ewentualne zachodzenie tu np. sarny europejskiej (Capreolus capreolus), czy dzika (Sus scrofa) jest mocno utrudnione. Gatunki te w rejonie charakteryzowanego terenu występują dość powszechnie, z uwagi na korzystne warunki środowiskowe. Pojawiać się mogą natomiast np. zając szarak (Lepus europaeus), lis (Vulpes vulpes) czy kuna leśna (Martes martes), choć ich obecność będzie mieć jedynie charakter okresowy, głównie z powodu braku upraw rolniczych. Z drobnych ssaków pojawiać się tu mogą m.in. ryjówki i nornice,

Zróżnicowanie siedliskowe (łąki, zakrzaczenia, zadrzewienia) sprzyja stałemu i okresowemu bytowaniu oraz żerowaniu wielu gatunków ptaków. Na obszarze opracowania mogą występować m.in.: szpak (Sturnus vulgaris) oraz kos (Turdus merula), a rzadziej: śpiewak (T. philomelos), gąsiorek (Lanius collurio), trznadel (Emberiza citrinella), skowronek (Alauda arvensis), świergotek drzewny (Anthus trivialis), rudzik (Erithacus rubecula  merula), kapturka (Sylvia atricapilla), pierwiosnek (Phylloscopus collybita), strzyżyk (Troglodytes troglodytes), sosnówka (Periparus ater), bogatka (Parus major), zięba (Fringilla coelebs), modraszka (Cyanistes caeruleus). Są to gatunki charakterystyczne, średnio liczne, występujące w łąkowo – leśnych środowiskach regionu.

Przedmiotowy obszar może być aerałem żerowiskowym m.in. dla ptaków drapieżnych - orlika krzykliwego (Aquila pomarina), myszołowa (B. buteo), trzmielojada (Pernis apivorus),  kruka (Corvus corax), choć gatunki te silniej związane są z otwartymi terenami rolnymi  - zadrzewieniowymi. Nie występują tu jednak miejsca ich gniazdowania.

Termin badań terenowych uniemożliwił przeprowadzenie inwentaryzacji herpetologicznej. Spodziewać się jednak można, iż na przedmiotowym terenie, w miejscach nasłonecznionych oraz na zakrzaczonych skarpach może występować np. jaszczurka zwinka (Lacerta agilis) Obecność tej grupy kręgowców ma zawsze charakter rozmieszczenia punktowego. W rejonie obszaru opracowania, w terenach o podobnych warunkach siedliskowych jaszczurka zwinka występuje dość powszechnie.

W obrębie oczka wodnego i jego najbliższego otoczenia istnieją warunki siedliskowe sprzyjające bytowaniu i rozrodowi płazów. W trakcie inwentaryzacji stwierdzono obecność skrzeku w wodzie, co wskazuje na obecność płazów na ww. terenie. Trudno jednak w tym momencie określić, jakie to gatunki, a także oszacować ich liczebność Obserwacje w tych kierunkach winny być przeprowadzone w okresie późnowiosennym lub letnim.

Warunki środowiskowe obszaru opracowania sprzyjają bytowaniu wielu gatunków bezkręgowców, charakterystycznych dla regionu, w tym m.in.: motyli - bielinek rzepnik (Pieris rapae syn. Artogeia rapae), bielinek bytomkowiec (Pieris napi), szlaczkoń siarecznik (Colias hyale), rusałka pokrzywnik (Aglais urticae), rusałka pawik (Inachis io), rusałka ceik (Polygonia c-album); prostoskrzydłych - konik polny (Chorthippus biguttulus), pasikonik zielony (Tettigonia viridissima) oraz błonkówek, muchówek, chrząszczy, ślimaków.

- KRAJOBRAZ

Obszar objęty opracowaniem nie jest w sposób szczególny eksponowany krajobrazowo. Znajduje się mniej więcej w połowie zbocza, gdzie mozaikę krajobrazową stanowią tereny rolno – zadrzewieniowe, kompleksy leśne i w znikomym stopniu zabudowa.

Obszar opracowania charakteryzuje się natomiast bardzo wysokimi walorami widokowymi. Południowa ekspozycja zbocza oraz wyniesienie obszaru nad dna dolin Dunajca i Grajcarka, sprawia, że w kierunku południowym i południowo – wschodnim rozciąga się wspaniały widok na główny grzbiet Małych Pienin od Bystrzyka (704), przez Szafranówkę (742), Rabsztyn (847), aż po Wysoką (1050). Na przedpolu grzbietu głównego wyraźnie zaznacza się wzniesienie Palenicy (719) i Jarmuty (794). W kierunku południowo – zachodnim – widok w kierunku Pienin Właściwych: Sokolicy (747) i najwyższych partii masywu Trzech Koron (982).  Przy dobrej widoczności widoczne są również Tatry (Tatry Bielskie) oraz Magura Spiska

Na obszarze opracowania walory krajobrazowe podlegają ochronie, co wynika z położenia terenów objętych planem w granicach uzdrowiska oraz w Południowomałopolskim Obszarze Chronionego Krajobrazu.

VII. OBSZARY PODLEGAJĄCE OCHRONIE NA TERENIE OPRACOWANIA 
I CELE ICH OCHRONY UWZGLĘDNIONE W PROJEKCIE PLANU.

Tereny opracowania, położone są:

- w otulinie Popradzkiego Parku Krajobrazowego - zgodnie z Uchwałą Nr XLII/640/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z 23 października 2017 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 22.05. 2020 roku, poz. 3482) - cały obszar opracowania,

- w Południowomałopolskim Obszarze Chronionego Krajobrazu - zgodnie z Uchwałą Nr XX/274/20 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 kwietnia 2020 r.  w sprawie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urzędowy Wojew. Małopolskiego z 2020r. poz.) – cały obszar opracowania,

- w strefie ochrony uzdrowiskowej „B” - ustanowionych na obszarze Uzdrowiska Szczawnica – Zdrój (Uchwała Rady Miejskiej w Szczawnicy Nr XXXIII/243/09 z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie ustanowienia Statutu Uzdrowiska Szczawnica zmieniona uchwałą Nr IV/13/2015 Rady Miejskiej w Szczawnicy dnia 29 stycznia 2015 roku (Dz. Urz. Woj. Małop. 2015.726 z dnia 11 lutego 2015),

- w obszarze Natura 2000 Podkowce w Szczawnicy PLH120037, dla którego sporządzono plan zadań ochronnych Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 12.12.2014 r.

- w obszarze i terenie górniczym dla złoża wód leczniczych "SZCZAWNICA I" decyzja Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa ze zmianami, znak: GOW p/3439/92 z dnia 15.01.1993 r. - cały obszar opracowania. Eksploatacja wód leczniczych odbywa się poza obszarem objętym zmianą mpzp, w ujęciach:  PD-4; Wanda; Jan; Magdalena; Szymon; Józefina; Stefan; Józef; Pitoniakówka B+C+D+G; Pitoniakówka F.

Obszar objęty opracowaniem znajduje się w biocentrum i obszarze węzłowym 43M – Obszar Sądecki, wyznaczonym w ramach sieci ekologicznej ECONET. Charakterystycznymi cechami środowiska tego regionu są m.in.: wysoka wartość biotyczna środowiska oraz duża różnorodność form krajobrazowych i siedliskowych.

Zgodnie z Planem Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego (2018) przedmiotowy obszar znajduje się w sąsiedztwie wyznaczonego obszaru węzłowego związanego z Beskidem Sądeckim.

Korytarze ekologiczne rangi ponadregionalnej oraz regionalnej przebiegają poza obszarem opracowania.

Położenie obszaru opracowania na tle struktur ekologicznych regionu (PZPWM)

Również, wg GDOŚ, obszar opracowania znajduje się poza wyznaczonymi korytarzami ekologicznymi.

W planie uwzględniono ograniczenia wynikające z ww. dokumentów w tym:

- wynikający ze statutu uzdrowiska zakaz prowadzenie działań mających wpływ na fizjonomię uzdrowiska i jego założenia przestrzenne lub właściwości lecznicze klimatu;

- zakazy wynikające z położenia w Południowomałopolskim Obszarze Chronionego Krajobrazu oraz zwolnienia z ww. zakazów wynikające z  ustaleń obowiązującego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Szczawnica;

- planu zadań ochronnych dla Obszaru Natura 2000 Podkowce w Szczawnicy PLH120037.

- uwarunkowań ekofizjograficznych określonych w wykonanym dla potrzeb planu opracowaniu ekofizjograficznym , w tym wyłączenie z zainwestowania:

- północnej części obszaru opracowania z uwagi  na  ochronę stanowisk dziewięćsiłu bezłodygowego oraz istniejącego zadrzewienia i zakrzewienia,

- południowej części obszaru opracowania z uwagi  na  ochronę oczka wodnego wraz z siedliskiem wilgotnym i skarpą z sączeniami

- szpaleru zadrzewień modrzewiowych oraz bukowych nasadzony wzdłuż drogi gruntowej przy północnej granicy obszaru.

# VIII. STAN ŚRODOWISKA NA OBSZARACH OBJĘTYCH PRZEWIDYWANYM ZNACZĄCYM ODDZIAŁYWANIEM.

# Projektowane w planie zagospodarowanie przestrzennego zainwestowanie nie powoduje znaczącego oddziaływania na środowisko, a jego oddziaływanie na środowisko nie wykracza poza tereny objęte opracowaniem. Tereny objęte planem jak i sąsiadujące z nimi tereny zabudowane,  posiadają dostęp do sieci infrastruktury technicznej.

# IX. ISTNIEJĄCE PROBLEMY OCHRONY ŚRODOWISKA ISTOTNE Z PUNKTU WIDZENIA REALIZACJI PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU.

Głównym problemem ochrony środowiska na terenie opracowania jest emisja zanieczyszczeń atmosferycznych związana z ogrzewaniem obiektów kubaturowych oraz ruch samochodowy, zwłaszcza w sezonie letnim.

X. CELE OCHRONY ŚRODOWISKA USTANOWIONE NA SZCZEBLU MIĘDZYNARODOWYM, WSPÓLNOTOWYM I KRAJOWYM ORAZ SPOSOBY W JAKICH TE CELE ZOSTAŁY UWZGLEDNIONE W PROJEKCIE PLANU.

Obszary objęte planem położone są w obrębie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, zgodnie z  Uchwałą nr XX/274/20 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 kwietnia 2020 r. Na obszarze Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu obowiązuje czynna ochrona ekosystemów leśnych, nieleśnych i wodnych w celu zachowania ich trwałości oraz zwiększenia różnorodności biologicznej.

Ustalenia dotyczące czynnej ochrony ekosystemów nieleśnych obejmują m.in.:

- przeciwdziałanie procesom zarastania łąk i pastwisk cennych ze względów przyrodniczych i krajobrazowych;

- zachowanie śródpolnych torfowisk, obszarów wodno – błotnych, oczek wodnych wraz z pasem roślinności stanowiącej ich obudowę biologiczną obszarów źródliskowych cieków;

- kształtowanie zróżnicowanego krajobrazu rolniczego poprzez zachowanie mozaiki pól uprawnych, miedz, płatów wieloletnich ziołorośli, a także ochronę istniejących oraz formowanie nowych zadrzewień i zakrzewień śródpolnych i przydrożnych;

- utrzymanie i zwiększanie powierzchni trwałych użytków zielonych;

- prowadzenie zabiegów agrotechnicznych z uwzględnieniem wymogów ochrony zbiorowisk roślinnych i zasiedlających je gatunków fauny, zwłaszcza ptaków (odpowiednie terminy, częstość i techniki koszenia);

- utrzymanie poziomu wód gruntowych odpowiedniego dla zachowania bioróżnorodności;

- zachowanie i odtworzenie korytarzy ekologicznych;

- zachowanie siedlisk chronionych i zagrożonych gatunków roślin, zwierząt i grzybów;

- działania na rzecz czynnej ochrony oraz restytucji rzadkich i zagrożonych gatunków roślin, zwierząt i grzybów.

Na terenie Obszaru zakazuje się m.in.:

1) realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.);

Na obszarach objętych planem nie przewiduje się realizacji ww. przedsięwzięć.

2) likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie wynikają one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych. Zakaz ten nie dotyczy:

  - zadrzewień śródpolnych, które nie rosną na śródpolnych miedzach oraz nie stanowią remiz, soliterów, szpalerów, pasów oraz grup i kęp drzew oraz krzewów o wysokiej wartości przyrodniczo – krajobrazowej;

  - wycinania drzew i krzewów pod warunkiem zachowania funkcji przyrodniczej zadrzewień oraz walorów krajobrazowych obszaru;

  - gatunków inwazyjnych i obcych,

  - wycinania drzew i krzewów podczas wykonywania zabiegów czynnej ochrony przyrody i krajobrazu wykonywanych przez lub w porozumieniu ze sprawującym nadzór nad obszarem;

  - terenów objętych koncesjami na wydobywanie kopalin ze złóż na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze:

  - pozostającymi w mocy na dzień wejścia w życie uchwały;

  - które zostaną wydane po dniu wejścia w życie uchwały;

  - terenów przeznaczonych pod zabudowę i dopuszczających budowę nowych obiektów budowlanych w studiach uwarunkowań i kierunkach zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego;

  - terenów na których w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały funkcjonowały w obrocie prawnym ostateczne decyzje o warunkach zabudowy – do czasu wykonania na ich podstawie inwestycji, w zakresie w jakim zostały jednoznacznie dopuszczone w tych decyzjach lub utraty mocy obowiązującej tych decyzji.

Obszary objęte opracowaniem planu, w części przeznaczonej do zabudowy zaliczone zostały w obowiązującym studium do obszarów osadniczych do umiarkowanego rozwoju różnych form mieszkalnictwa, usług i rzemiosła nieuciążliwego z zielenią towarzyszącą. W związku z powyższym, tereny objęte opracowaniem planu, w ww. części  wyłączone są z zakazu  „likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych”.

Występujące na obszarze objętym opracowaniem zadrzewienia, w obrębie nieużytkowanych stromych skarp, przy północnej granicy obszaru opracowania i wzdłuż drogi polnej,  podlegają w ustaleniach projektu planu ochronie i wyłączone są z terenów możliwych do zabudowy. Przeznacza się je w projekcie planu pod tereny zieleni oznaczone symbolami 1.ZU, 2.ZU oraz wyłącza z możliwości zabudowy w terenach 1.MN i 1.UT  poprzez umieszczone na rysunku planu w ww. terenach  nieprzekraczalne linie zabudowy.

3) wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów;

Planowane przedsięwzięcie nie ma w swoim zakresie tego typu działań.

4) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym lub przeciwosuwiskowym lub utrzymaniem, budową, odbudową, naprawą lub remontem urządzeń wodnych. Zakaz ten nie dotyczy:

- terenów objętych koncesjami na wydobywanie kopalin ze złóż na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze:

- pozostającymi w mocy na dzień wejścia w życie uchwały;

- które zostaną wydane po dniu wejścia w życie uchwały;

- terenów przeznaczonych pod zabudowę i dopuszczających budowę nowych obiektów budowlanych w studiach uwarunkowań i kierunkach zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego;

- terenów na których w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały funkcjonowały w obrocie prawnym ostateczne decyzje o warunkach zabudowy – do czasu wykonania na ich podstawie inwestycji, w zakresie w jakim zostały jednoznacznie dopuszczone w tych decyzjach lub utraty mocy obowiązującej tych decyzji;

W ramach planowanych przedsięwzięć nie przewiduje się prowadzenia prac noszących znamiona trwałego przekształcenia rzeźby terenu. Prace budowlane, w tym w szczególności prace ziemne związane z realizacją budynków ograniczone będą do niezbędnego minimum,  a teren po zakończeniu budowy zostanie uporządkowany w sposób, który zmierzał będzie do przywrócenia stanu pierwotnego.  Ponadto obszary objęte opracowaniem w części przeznaczonej do zabudowy, w całości wskazane zostały w obowiązującym studium do rozwoju różnych form mieszkalnictwa, usług i rzemiosła nieuciążliwego z zielenią towarzyszącą, w związku z czym wyłączone są z zakazu  „wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu”. Ponadto zgodnie z przepisami odrębnymi  przy budowie nowych obiektów obowiązuje uwzględnienie przepisów odrębnych stosownie do stwierdzonych warunków geotechnicznych i ustalonej kategorii geotechnicznej obiektu budowalnego.

5)dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona przyrody lub zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz racjonalna gospodarka wodna lub rybacka Zakaz ten nie dotyczy:

  - terenów objętych koncesjami na wydobywanie kopalin ze złóż na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze:

  - pozostającymi w mocy na dzień wejścia w życie uchwały;

  - które zostaną wydane po dniu wejścia w życie uchwały;

  - terenów przeznaczonych pod zabudowę i dopuszczających budowę nowych obiektów budowlanych w studiach uwarunkowań i kierunkach zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego;

  - terenów na których w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały funkcjonowały w obrocie prawnym ostateczne decyzje o warunkach zabudowy – do czasu wykonania na ich podstawie inwestycji, w zakresie w jakim zostały jednoznacznie dopuszczone w tych decyzjach lub utraty mocy obowiązującej tych decyzji;

Ustalenia projektu planu nie kolidują z tym zakazem. Zgodnie z ustaleniami projektu planu zaopatrzenia w wodę odbywać się będzie z sieci wodociągowej, z dopuszczeniem ujęć indywidualnych. Ścieki komunalne odprowadzane będą na gminną oczyszczalnię ścieków, siecią kanalizacji sanitarnej, z dopuszczeniem jedynie w terenie oznaczonym symbolem MN, realizacji zbiorników bezodpływowych w przypadku braku technicznych możliwości przyłączenia do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej.

Prace budowlane, w tym w szczególności prace ziemne związane z realizacją zabudowy, ograniczone będą do niezbędnego minimum, z obowiązkiem właściwego zabezpieczenia środowiska gruntowo – wodnego (również w trakcie budowy), a teren po zakończeniu budowy zostanie uporządkowany w sposób, który zmierzał będzie do przywrócenia stanu pierwotnego.

6) likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno-błotnych;

W związku z realizacją planowanych przedsięwzięć nie nastąpi konieczność likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno-błotnych. Część obszaru objętego opracowaniem,  na której zlokalizowane  jest  niewielkie antropogeniczne oczko wodne, wyłączona jest możliwości zabudowy i przeznaczona dla zieleni urządzonej oznaczonej symbolem 3.ZU.

6) stanowiącą załącznik nr 2 do uchwały oraz w pasie szerokości 10 m od:

a) linii brzegów rzek wskazanych na mapie stanowiącej załącznik nr 4 do uchwały, w ich rzeczywistym przebiegu w terenie,

b) linii brzegów naturalnych zbiorników wodnych,

c) zasięgu lustra wody w sztucznych zbiornikach wodnych usytuowanych na wodach płynących przy normalnym poziomie piętrzenia określonym w pozwoleniu wodnoprawnym, o którym mowa w art. 389 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.– Prawo wodne.

Realizacja planowanej zabudowy nie spowoduje złamania tego zakazu. Obszary objęte opracowaniem nie sąsiadują z żadnymi ciekami naturalnymi. Obszary opracowania nie są również objęte załącznikami graficznymi, o których mowa w uchwale Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Dodatkowo część obszaru objętego opracowaniem na której zlokalizowane  jest  niewielkie antropogeniczne oczko wodne, wyłączona jest możliwości zabudowy i przeznaczona dla zieleni urządzonej oznaczonej symbolem 3.ZU.

XI. PRZEWIDYWANE ZNACZĄCE ODDZIAŁYWANIE NA CELE I PRZEDMIOT OCHRONY OBSZARU NATUR000.

Położenie obszaru objętego opracowaniem na tle obszarów NATURA 2000

Obszar objęty opracowaniem planu, położony jest w obszarze NATURA 2000 Podkowce w Szczawnicy PLH120037.  Obszar ustanowiony został dla ochrony podkowca małego, najmniejszego krajowego nietoperza, a zarazem najmniejszego europejskiego podkowca. Jest owadożerny, jego podstawowym pożywieniem są drobne owady, głównie komary, ćmy, muchówki.

Do zagrożeń, które mogą wystąpić na obszarach zajmowanych przez podkowca zalicza się:

- prace remontowe dachu i strychu prowadzone w okresie rozrodu nietoperzy tj. od 15.04. do 15.09,

- drapieżnictwo,

- płoszenie nietoperzy,

- instalacja na budynkach stacji bazowych (BTS) systemów łączności bezprzewodowej,

- uszczelnienie strychów - likwidacja wlotów,

- stosowanie toksycznych środków konserwacji drewna,

- brak bezpiecznego wylotu (wycinka lub nadmierne przycinanie drzew w bezpośrednim otoczeniu kolonii),

- brak bezpiecznego wylotu (zainstalowanie intensywnego zewnętrznego oświetlenia budynku),

- zubożenie bazy pokarmowej (insektycydy),

- utrata tras migracji na żerowisko (niszczenie liniowych elementów krajobrazu),

- utrata żerowiska (wielkoobszarowe wylesienia, fragmentacja obszarów leśnych – np. w wyniku rozbudowy tras i infrastruktury narciarskiej),

W skład obszaru wchodzą dwa obiekty będące letnimi schronieniami kolonii nietoperzy oraz ich żerowiska i korytarze przelotowe. Jednym z obiektów jest Willa Maria, a drugim neogotycki kościół leżący w centrum Szczawnicy.

Podkowce małe praktycznie nie migrują. Kolonie rozrodcze oddalone są od miejsc zimowania zaledwie o kilka, kilkanaście kilometrów. Zwierzęta te wykazują duże przywiązanie do swoich schronień, zarówno letnich jak i zimowych.

Aktywność żerowiskową tego gatunku obserwuje się głównie w pobliżu częściowo odsłoniętych skał, w roślinności nadbrzeżnej górskich potoków oraz bukowych i mieszanych lasach porastających zbocza. Nierzadko poluje też w pobliżu zabudowań gospodarczych. Ich strefa żerowania rozciąga się przeważnie w promieniu do 2,5 km od swojej kryjówki. Żywią się przede wszystkim mniejszymi owadami (muchówki, błonkówki, ćmy, siatkoskrzydłe, chrząszcze), które chwyta w locie lub zbiera z powierzchni skał, ścian i liści oraz pni drzew. Jego lot jest bardzo zwinny, podobny do lotu motyli. Młode nietoperze trenują latanie, uczepione matek.

Położenie obszaru opracowania na tle struktury obszaru NATURA 20000 Podkowce

w   Szczawnicy (wg  PZO)

Tereny objęte planem, położone są w granicach obszaru Natura 2000 PLH Podkowce w Szczawnicy PLH120037. Znajdują się jednak w dużej odległości od obiektów będących schronieniem kolonii,  a także tras żerowisk i tras przelotów nietoperzy. W związku z powyższym nie przewiduje się znaczącego oddziaływanie projektowanego w planie zainwestowania na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000.

XII. PRZEWIDYWANE ZNACZĄCE ODDZIAŁYWANIE NA POSZCZEGÓLNE KOMPONENTY ŚRODOWISKA.

Realizacja przewidzianego w planie zainwestowania spowoduje pewne zmiany w środowisku, nieuniknione przy tego rodzaju inwestycjach.

Krajobraz.

Realizacja ustaleń planu spowoduje zmiany w krajobrazie związane głównie z realizacją obiektów kubaturowych. Obszary opracowania nie są w sposób szczególny eksponowany krajobrazowo, znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie terenów zabudowanych,  w związku z czym realizacja dodatkowej zabudowy, nie wpłynie w sposób znaczący na pogorszenie walorów krajobrazowych tych obszarów. Ponadto w planie ustala się szczegółowe zasady w zakresie kształtowania architektury budynków oraz ustala niskie wskaźniki urbanistyczne w zakresie powierzchni zabudowy oraz intensywności zabudowy.

Oddziaływanie projektowanego zagospodarowania należy określić jako: bezpośrednie, długoterminowe i stałe.

Wody powierzchniowe i podziemne.

Realizacja inwestycji może wpłynąć na zmianę przepływu wód czwartorzędowego poziomu wodonośnego, spowodowaną odwodnieniem obszarowym wokół budynków. W ww. rejonach ulegną niewielkiej modyfikacji drogi przepływu wody podziemnej. Zmiany te nie wpłyną negatywnie na wody horyzontu trzeciorzędowego, stanowiącego poziom użytkowy.

Projektowane zagospodarowanie terenów spowodować może również zanieczyszczenie środowiska gruntowo - wodnego w przypadku złej gospodarki wodno – ściekowej. Niemniej jednak z uwagi na fakt, iż cały obszar posiada dostęp do kanalizacji sanitarnej, zanieczyszczenie środowiska gruntowo – wodnego na obszarach opracowania planu jest mało prawdopodobne.

Oddziaływanie projektowanego zagospodarowania na wody powierzchniowe i podziemne należy określić jako: neutralne, bezpośrednie, krótkoterminowe i chwilowe.

Szata roślinna i zwierzęca.

Zmiana charakteru użytkowania rolniczego na obszarach objętych opracowaniem, na trwałe użytki zielone spowodowała wprowadzenie w struktury biotyczne typowych agrocenoz pastwiskowych i łąkowych. W obrębie nieużytkowanych skarp porolnych, występuje naturalna sukcesja głównie gatunków krzewiastych, wśród których dominuje tarnina. Zadrzewienia w wieku od kilku do kilkunastu lat, występujące w północnej części obszaru opracowania i wzdłuż fragmentu drogi polnej, są głównie pochodzenia antropogenicznego. Charakteryzują się dość dużym zróżnicowaniem gatunkowym: modrzew, buk, sosna, jesion, dąb, jodła, świerk, przez co wzbogacają strukturę biotyczną i ekologiczną obszaru. Naturalna roślinność terenów wilgotnych występująca w sąsiedztwie antropogenicznego oczka  wodnego w północno zachodnim fragmencie obszaru opracowania, wykazuje ścisły związek z podwyższoną wilgotnością gleby, której pochodzenie może być naturalne  (wysoki poziom wód gruntowych; strefy wysięków) lub antropogeniczne (np. zatamowanie naturalnego spływu śródpokrywowego.

Obszar objęty opracowaniem znajduje się poza wyznaczonymi korytarzami ekologicznymi rangi ponadregionalnej i regionalnej. Pomimo, iż położony jest  w sąsiedztwie terenów przyrodniczych, które są naturalnymi miejscami okresowego bytowania i żerowania m.in. ssaków kopytnych, to na skutek zrealizowanego grodzenia (od strony zalesionej i terenów rolno – zadrzewieniowych), możliwości swobodnego przemieszczania się zwierzyny po charakteryzowanym obszarze zostały zdecydowanie ograniczone.

Główne przeobrażenia istniejącej na ww. terenach szaty roślinnej związane będą z następującymi czynnikami:

  - nieodwracalną likwidacją pokrywy roślinnej w miejscu realizacji obiektów kubaturowych i infrastruktury powierzchniowej,

  - chwilową likwidacją pokrywy roślinnej w miejscach prowadzenia prac budowlanych.

W projekcie planie ustala się wysokie wskaźniki w zakresie minimalnej powierzchni terenów biologicznie czynnych oraz wyłącza z zabudowy tereny w obrębie nieużytkowanych stromych skarp, przy północnej granicy obszaru opracowania i wzdłuż drogi polnej oraz w rejonie antropogenicznego oczka wodnego zlokalizowanego w południowo zachodniej części obszaru opracowania.

Oddziaływanie na rośliny i zwierzęta można określić jako bezpośrednie i pośrednie, długoterminowe i stałe.

Powietrze atmosferyczne.

Realizacja przewidzianego w planie zainwestowania nie przyczyni się do pogorszenia stanu jakości powietrza atmosferycznego pochodzącego z ogrzewania budynków.

Oddziaływanie projektowanego zagospodarowania na  powietrze atmosferyczne  i podziemne należy określić jako: bezpośrednie, krótkoterminowe i chwilowe.

Powierzchnia ziemi łącznie z glebą.

Prace ziemne związane będą z realizacją zabudowy w sąsiedztwie terenów, które zostały przekształcone i zabudowane. Ponieważ obszar opracowania obejmuje tereny położone na stoku, zakres niwelacji terenu związany z realizacją budynków będzie następował przy uwzględnieniu przepisów odrębnych stosownie do stwierdzonych warunków geotechnicznych i ustalonej kategorii geotechnicznej obiektu budowalnego. Prace budowlane, w tym w szczególności prace ziemne związane z realizacją budynków ograniczone będą do niezbędnego minimum,  a teren po zakończeniu budowy zostanie uporządkowany w sposób, który zmierzał będzie do przywrócenia stanu pierwotnego.

Oddziaływanie projektowanego zagospodarowania na powierzchnię ziemi łącznie z glebą należy określić jako: bezpośrednie, krótkoterminowe, chwilowe i stałe.

Klimat akustyczny.

Realizacja ustaleń planu może być przyczyną krótkotrwałego zwiększenia hałasu ograniczonego się do czasu budowy budynków.

Oddziaływanie projektowanego zagospodarowania na klimat akustyczny należy  określić jako: bezpośrednie, krótkoterminowe i chwilowe.

Zdrowie ludzi.

Realizacja przewidzianego w planie zainwestowania nie spowoduje negatywnego oddziaływania na zdrowie ludzi. W ustaleniach ogólnych projektu planu wprowadzono:

- zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz przedsięwzięć mogących potencjalnie oddziaływać na środowisko. Powyższe zakazy nie dotyczą obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej, komunikacji oraz z grupy przedsięwzięć mogących potencjalnie oddziaływać na środowisko tych, dla których przeprowadzona procedura oceny oddziaływania na środowisko w trakcie, której sporządzono raport o oddziaływaniu na środowisko, wykazała brak niekorzystnego wpływu na środowisko, lub przedsięwzięcie zostało zwolnione z obowiązku sporządzenia raportu;

- ustalenie dopuszczalnych wartości hałasu w środowisku jak dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (tereny oznaczone symbolem MN) oraz terenów przeznaczonych na cele mieszkaniowo – usługowe(tereny oznaczone symbolem UT).

XIII. ROZWIĄZANIA MAJĄCE NA CELU ZAPOBIEGANIE I OGRANICZENIE NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO.

Krajobraz

Przedmiotowy teren nie jest w sposób szczególny eksponowany krajobrazowo. Znajduje się mniej więcej w połowie zbocza, gdzie mozaikę krajobrazową stanowią tereny rolno – zadrzewieniowe, kompleksy leśne i w znikomym stopniu zabudowa. Ustalenia projektu planu wprowadzają ograniczenia w zakresie kształtowania architektury budynków, w tym w wysokości i intensywności zabudowy. W projekcie planu ograniczono powierzchnię zabudowy do maksimum 30% powierzchni działki budowalnej, a intensywność zabudowy (stosunek powierzchni całkowitej zabudowy do powierzchni działki budowlanej) do maksimum 0,4 w terenach 1.MN i 0,5 w terenach 1.UT. Wprowadzono obowiązek zachowania powierzchni biologicznie czynnej na minimum 40% powierzchni działki budowalnej w terenach MN i min. 50% powierzchni działki budowalnej w terenach 1.UT.

Równocześnie wprowadzono następujące ustalenia zmierzające do dostosowania architektury nowych budynków do tradycji budowlanych regionu, które mają na celu wkomponowanie zabudowy w otaczający krajobraz:

- stosowanie bryły budynku w rzucie prostokąta lub w rzucie złożonym z prostokątów z dopuszczeniem stosowania innych kształtów dla wykuszy, ryzalitów ganków, werand, balkonów

- całkowita wysokość budynku mieszkalnego jednorodzinnego, budynku z miejscami noclegowymi dla turystów nie może przekroczyć 10 metrów.  a pensjonatu,  budynku usług gastronomii 12 metrów,

- wysokość wiat i altan nie może przekroczyć 5 metrów, a budynków gospodarczych, garaży nie może przekroczyć 6 metrów,

- stosowanie dachów dwuspadowych o jednakowym kącie nachylenia głównych połaci pomiędzy 300 – 450. Dopuszcza się dachy wielopołaciowe o kącie nachylenia głównych połaci jak wyżej,

- w przypadku budowy budynku o złożonej bryle dopuszcza się stosowanie dachów o różnej wysokości nad poszczególnymi częściami budynku,

- doświetlenie poddaszy oknami połaciowymi oraz lukarnami nakrytymi daszkami dwuspadowymi lub jednospadowymi, przy czym stosunek łącznej szerokości lukarn do szerokości danej elewacji nie może być większy niż 1:2,

- okap w głównych połaciach dachowych  o minimalnej szerokości 80 cm

- dla pokrycia połaci dachowych wszystkich obiektów, obowiązuje stosowanie kolorystyki w różnych odcieniach brązu oraz w kolorze ciemnozielonym, grafitowym lub czarnym matowym,

- materiały wykończeniowe elewacji w jasnej tonacji, zaś elementy drewniane i kamienne w kolorach naturalnych. Stosowanie do wykończenia elewacji  materiałów miejscowych (w szczególności– kamień łamany, drewno impregnowane) oraz detali architektonicznych nawiązujących do pienińskiego stylu budownictwa regionalnego;

Wprowadzono również ograniczenie w ilości budynków realizowanych na działce budowlanej oraz minimalną powierzchnię działki budowalnej, na której możliwa jest lokalizacja budynków o funkcji usługowej w terenach 1.UT:

- pensjonaty, realizowane na działkach budowalnych o powierzchni nie mniejszej niż 1500 m2,

- zespoły nie więcej niż 4 budynków z miejscami noclegowymi dla turystów, realizowane na działkach budowalnych o powierzchni nie mniejszej niż 2000 m2,

- nie więcej niż jeden budynek usług gastronomi, związany z obsługą budynków  z miejscami noclegowymi dla turystów, realizowany na działce budowalnej o powierzchni nie mniejszej niż 2000 m2.

Wody powierzchniowe i podziemne.

Na terenach objętych planem oraz w ich sąsiedztwie nie występują cieki naturalne, a część obszaru objętego opracowaniem,  na której zlokalizowane  jest  niewielkie antropogeniczne oczko wodne wyłączona jest możliwości zabudowy i przeznaczona dla zieleni urządzonej oznaczonej symbolem 3.ZU. Obszary opracowania posiadają dostęp do sieci kanalizacji sanitarnej. W zakresie zaopatrzenia terenów w wodę, odprowadzenia wód opadowych, odprowadzenia ścieków oraz składowania odpadów, projekt planu wprowadza następujące ustalania, które ograniczają wpływ projektowanego zagospodarowania na wody powierzchniowe i podziemne:

- zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej. Dopuszcza się zaopatrzenie w wodę z ujęcia indywidualnego;

- odprowadzenie ścieków komunalnych z całego obszaru objętego planem, na gminną oczyszczalnię ścieków, siecią kanalizacji sanitarnej;

- w przypadku braku możliwości technicznych przyłączenia do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej w terenach oznaczonych symbolem 1.MN dopuszcza się realizację bezodpływowych zbiorników na nieczystości ciekłe, zgodnie z przepisami odrębnymi,

- odprowadzenie wód opadowych i roztopowych, zgodnie z przepisami odrębnymi;

- w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, obowiązują zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Szczawnica, przyjęte stosowną uchwałą Rady Miasta Szczawnica, zgodnie z przepisami odrębnymi;

- zakaz składowania odpadów w miejscach do tego nie urządzonych.

Powierzchnia ziemi łącznie z glebą.

Obszary objęte planem, obejmują tereny zlokalizowane na stoku  wymagającym niwelacji terenu. Zakres niwelacji związany z realizacją budynków z uwagi na dopuszczoną w planie powierzchnię zabudowy – max. 30% powierzchni działki budowalnej, będzie niewielki. W ustaleniach wprowadzono obowiązek lokalizacji wszystkich obiektów w sposób optymalnie wykorzystujący naturalne ukształtowanie terenu oraz ograniczających przeformowanie skarp oraz innych robót ziemnych inicjujących zjawiska osuwiskowe. Wprowadzono tez obowiązek zabezpieczenia istniejących skarp oraz skarp powstałych w wyniku prac ziemnych, z zastosowaniem materiałów naturalnych typu kamień i drewno oraz roślinności.

Szata roślinna i zwierzęca.

Projekt planu wprowadza obowiązek zachowania terenów biologicznie czynnych  na nie mniej niż 40% powierzchni działki budowalnej w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone symbolem 1.MN oraz min. 50% powierzchni działki budowalnej w terenach zabudowy usługowej związanej z obsługą turystyki, oznaczonych symbolem 1.UT.

Występujące na obszarze objętym opracowaniem zadrzewienia w obrębie nieużytkowanych stromych skarp, przy północnej granicy obszaru opracowania i wzdłuż drogi polnej,  podlegają w ustaleniach projektu planu ochronie i wyłączone są z terenów możliwych do zabudowy. Przeznacza się je w projekcie planu pod tereny zieleni oznaczone symbolami 1.ZU, 2.ZU oraz wyłącza z możliwości zabudowy w terenach 1.MN i 1.UT  poprzez umieszczone  na rysunku planu na ww. terenach nieprzekraczalne linie zabudowy.

Powietrze atmosferyczne

Ustalenia projektu planu wprowadzają obowiązek zaopatrzenia terenów w ciepło, przy uwzględnieniu zasad wynikających z Uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie wprowadzenie na obszarze województwa ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Klimat akustyczny.

W zakresie ochrony przed hałasem dla terenów oznaczonych symbolem 1.MN, obowiązuje przestrzeganie dopuszczalnych wartości hałasu w środowisku jak dla terenów przeznaczonych dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, a dla terenów oznaczonych symbolem 1.UT jak dla terenów przeznaczonych na cele mieszkaniowo – usługowe.

XIV. ROZWIĄZANIA ALTERNATYWNE DO ROZWIĄZAŃ ZAWARTYCH 
W PROJEKCIE ZMIANY PLANU LUB WYJAŚNIENIE BRAKU ROZWIĄZAN ALTERNATYWNYCH.

W projekcie planu nie przedstawiono rozwiązań alternatywnych, ponieważ celem projektu planu jest stworzenie warunków dla realizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zabudowy związanej z obsługą turystyki (pensjonaty, zespoły nie więcej niż 4 budynków z miejscami noclegowymi dla turystów), stanowiącej uzupełnienie zabudowy istniejącej na sąsiednich terenach.

Położenie w sąsiedztwie terenów przyrodniczych, korzystniejsze, w porównaniu z niżej położonymi osiedlami Szczawnicy, warunki wentylacyjne i aerosanitarne, wyjątkowe walory widokowe w kierunku południowym oraz bardzo korzystne warunki insolacyjne,  sprzyjają wypoczynkowi i rekreacji (cisza, spokój, kontakt z przyrodą), która w projekcie planu stanowi funkcje wiodącą i zgodna jest z kierunkami zagospodarowania przestrzennego ustalonymi w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy .

XV. STRESZCZENIE.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Szczawnica "Szczawnica 2", dotyczy terenów położonych w strefie ochrony uzdrowiskowej  „B”, w obszarze i terenie górniczym "SZCZAWNICA I".  Tereny objęte opracowaniem, zlokalizowane są w obszarze posiadającym plan miejscowy, w terenach  o przeznaczeniu :

- rolnym, postulowanym do zalesień, zadrzewień i zakrzewień (R/Lz)  (głównie ze względów erozyjnych) - działki nr 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 787,

- dla zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej („B”MN2) z dopuszczeniem nowej zabudowy mieszkalno-pensjonatowej wyłącznie na działkach o powierzchni 1500 m2 - południowa część działki nr 781 i nr 780,

Konstrukcja obowiązującego planu oraz wymagany obecnie zakres ustaleń planów miejscowych, a także zmiany w przepisach odrębnych powodują, iż wprowadzenie zmian do ustaleń planu obowiązującego  nie jest możliwe.  W związku z powyższym podjęto uchwalę o opracowaniu nowego planu, którego celem jest racjonalne zagospodarowanie terenów.

Projekt planu jest niesprzeczny z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, w którym to dokumencie, obszar opracowania, w części która przeznaczona została do zabudowy, zaliczony został do terenów osadniczych do umiarkowanego rozwoju różnych form mieszkalnictwa, usług i rzemiosła nieuciążliwego.  Zgodnie z ustaloną w studium polityką w zakresie sporządzania planów miejscowych „dopuszcza się opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wyodrębnionych terenowo fragmentów, a nawet w wyjątkowo uzasadnionych przypadkach pojedynczych zespołów działek, pod warunkiem zachowania wszystkich dotyczących danego terenu ustaleń STUDIUM”.

Projekt planu uwzględnia obowiązujące w strefie B ochrony uzdrowiskowej ograniczenia w zagospodarowaniu terenów oraz regulacje zawarte w statucie uzdrowiska Szczawnica, uchwale Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz Planie zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 PLH Podkowce w Szczawnicy PLH120037.

Tereny objęte planem, położone są w granicach obszaru Natura 2000 PLH Podkowce w Szczawnicy PLH120037. Znajdują się jednak w dużej odległości od obiektów będących schronieniem kolonii,  a także tras żerowisk i tras przelotów nietoperzy. W związku z powyższym realizacja ustaleń projektu planu nie wpłynie negatywnie na obszar ochrony siedlisk Natura 2000.

Z uwagi na oddalenie od granicy państwa i funkcję terenów, realizacja ustaleń projektu planu nie spowoduje też transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Obszar objęty opracowaniem znajduje się poza wyznaczonymi korytarzami ekologicznymi rangi ponadregionalnej i regionalnej. Pomimo, iż położony jest  w sąsiedztwie terenów przyrodniczych, które są naturalnymi miejscami okresowego bytowania i żerowania m.in. ssaków kopytnych, to na skutek zrealizowanego grodzenia (od strony zalesionej i terenów rolno – zadrzewieniowych), możliwości swobodnego przemieszczania się zwierzyny po charakteryzowanym obszarze zostały zdecydowanie ograniczone.

Realizacja ustaleń projektu planu nie spowoduje też likwidacji siedlisk roślin chronionych. Występujące na obszarze objętym opracowaniem zadrzewienia w obrębie nieużytkowanych stromych skarp, przy północnej granicy obszaru opracowania i wzdłuż drogi polnej, rejon antropogenicznego oczka wodnego zlokalizowanego w południowo zachodniej części obszaru opracowania,  podlegają w ustaleniach projektu planu ochronie i wyłączone są z terenów możliwych do zabudowy. Przeznacza się je w projekcie planu pod tereny zieleni oznaczone symbolami 1.ZU, 2.ZU, 3.ZU oraz  wyłącza z możliwości zabudowy w terenach 1.MN i 1.UT poprzez umieszczone na rysunku planu na ww. terenach  nieprzekraczalne linie zabudowy. W planie ustala się też wysokie wskaźniki w zakresie minimalnej powierzchni terenów biologicznie czynnych na poziomie min 40% dla terenów 1.MN  i min 50% dla terenów 1.UT

Realizacja ustaleń projektu planu spowoduje zmiany w krajobrazie związane z powstaniem nowych budynków. Teren objęty opracowaniem nie jest w sposób szczególny eksponowany krajobrazowo. Znajduje się mniej więcej w połowie zbocza, gdzie mozaikę krajobrazową stanowią tereny rolno – zadrzewieniowe, kompleksy leśne i w znikomym stopniu zabudowa.  Ustalenia projektu planu wprowadzają ograniczenia w zakresie kształtowania architektury budynków, w tym w wysokości i intensywności zabudowy.  W związku z powyższym realizacja dodatkowej zabudowy, nie wpłynie w sposób znaczący na pogorszenie walorów krajobrazowych tych obszarów.

Nie powinno nastąpić zanieczyszczenie środowiska gruntowo – wodnego w związku z faktem, iż tereny objęte opracowaniem posiadają dostęp do sieci kanalizacji sanitarnej, a projekt planu dopuszcza rozwiązania indywidualne – zbiorniki szczelne, wyłącznie dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o niewielkiej powierzchni – 0,18h a.

Wzrost emisji zanieczyszczeń atmosferycznych związany z ogrzewaniem budynków będzie niewielki, przy zastosowaniu zasad  wynikających z Uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Realizacja przewidzianego w projekcie planu zainwestowania nie spowoduje negatywnego oddziaływania na zdrowie ludzi.